## Slide 1
네트워크 구성 및 패킷분석 실습
MBC IT인프라팀 박진산

## Slide 2
PACKET TRACER LAB
시작
00–05분
처음 만드는 우리 방송실 네트워크
Cisco Packet Tracer · 설치부터 통신 성공까지 · 120분
방송 네트워크 기초 실습 · 설치부터 장애 복구까지
01 / 33
01 → 07
PC 4대, 스위치 2대, 라우터 1대.
빈 화면에서 시작해 편집실과 송출실을 연결합니다.
편집실 · 192.168.10.0/24
송출실 · 192.168.20.0/24
PC-A 192.168.10.11
PC-B 192.168.10.12
SW-EDIT 2960
R1 1941
SW-PLAY 2960
PC-C 192.168.20.11
PC-D 192.168.20.12
Fa0/1
Fa0/2
Gi0/1 → R1
G0/0
192.168.10.1
G0/1
192.168.20.1
Gi0/1 → R1
Fa0/1
Fa0/2
대상: 네트워크 입문자
실습: 1인 1PC
진행: Windows 중심
휴식 5분 포함
Notes: [강사 메모] 오늘의 목적은 명령어 암기가 아니라 설계 → 연결 → 설정 → 검증 순서를 익히는 것입니다. 그림의 방송실은 이해를 돕는 예시이며 실제 방송 스트림이나 장비 제어를 구현하는 수업은 아닙니다.

## Slide 3
PACKET TRACER LAB
시작
00–05분
오늘의 도착점과 준비물
다음 네 가지를 직접 하면 실습 완료입니다.
방송 네트워크 기초 실습 · 설치부터 장애 복구까지
02 / 33
수업이 끝나면
1
장비와 IP 주소를 보고 네트워크를 설계합니다.
2
장비를 놓고 올바른 포트에 케이블을 연결합니다.
3
PC와 라우터를 설정해 다른 네트워크로 ping을 보냅니다.
4
잘못된 게이트웨이를 찾아 복구하고 .pkt 파일을 저장합니다.
시작 전 준비
•
설치 가능한 데스크톱·노트북과 마우스
•
인터넷 연결, Cisco 계정용 이메일
•
PC의 설치 권한 또는 실습실 관리자 지원
•
작업 폴더: 문서 → PT_Lab
•
교안과 Packet Tracer를 나란히 띄울 화면
교안 사용법: 슬라이드를 순서대로 따라가며 실습을 진행하세요. 각 단계의 완료 기준과 체크포인트를 확인한 뒤 다음 장으로 이동합니다.
Notes: [강사 메모] 계정 인증 지연에 대비해 수업 전 이메일 수신 및 설치 권한을 확인해 둡니다. 설치 자체는 수업 안에서 진행합니다. 강의용 화면 그림은 직접 그린 안내도이며 특정 버전의 실제 캡처가 아닙니다.

## Slide 4
PACKET TRACER LAB
설치
05–20분
01. 공식 사이트에서 준비하기
다운로드는 Cisco Networking Academy에서 시작합니다.
방송 네트워크 기초 실습 · 설치부터 장애 복구까지
04 / 33
1
웹 브라우저에서 Cisco Resource Hub · Lab Downloads (netacad.com/resources/lab-downloads)를 엽니다.
2
로그인 안내가 나오면 Cisco 계정으로 로그인합니다. 계정이 없으면 Sign up / Create account에 해당하는 가입 메뉴에서 계정을 만듭니다.
3
이메일 확인 요청이 있으면 받은 편지함에서 인증을 마친 뒤 다운로드 화면으로 돌아옵니다.
4
Packet Tracer 항목에서 자신의 운영체제에 맞는 설치 파일을 내려받습니다. Windows에서는 페이지에 표시된 Windows용 설치 파일을 선택합니다.
다운로드 항목이 보이지 않으면: 로그인 상태를 확인 → Resource Hub 주소를 다시 열기 → 공식 Packet Tracer 안내에서 이동하기. 입문 과정 등록 안내가 실제 표시되면 해당 안내에 따라 진행하세요.
공식 경로 확인: 2026-09-29. 배포 버전, 버튼 이름, 로그인 방식은 바뀔 수 있으므로 특정 버전 번호를 고정하지 않습니다. 스마트폰·태블릿용 실습이 아닙니다.
Notes: [강사 메모] 로그인 후의 개인별 화면과 최신 설치 파일 버전은 이 교안 제작 시 직접 확인하지 않았습니다. 공식 설치 문서의 배포 경로를 기준으로 안내합니다. 학급 전체는 같은 버전을 사용하세요.

## Slide 5
PACKET TRACER LAB
설치
05–20분
02. 설치하고 처음 실행하기
Windows 기준 · 기본 설치 경로를 그대로 사용합니다.
방송 네트워크 기초 실습 · 설치부터 장애 복구까지
05 / 33
1
다운로드 폴더에서 받은 설치 파일을 더블클릭합니다. 권한 확인 창이 나오면 학교·기관의 설치 절차에 따라 진행합니다.
2
사용권 계약을 읽고 동의하면 I accept the agreement → Next를 누릅니다.
3
설치 폴더·시작 메뉴·바로가기 화면은 기본값을 확인하며 Next → Install로 진행합니다.
4
설치가 끝나면 Finish를 누르고 Packet Tracer를 실행합니다.
5
로그인이 요청되면 화면에 표시된 로그인 경로를 선택해 같은 Cisco 계정으로 인증합니다. 브라우저에서 인증했다면 앱으로 돌아옵니다.
6
흰 작업 공간과 하단의 장비 선택 영역이 보이면 준비 완료입니다.
완료 기준: Packet Tracer에서 File → New를 눌러 빈 작업 공간을 열 수 있다.
macOS·Ubuntu 사용자는 Cisco 공식 운영체제별 설치 안내(Cisco Packet Tracer Download and Installation Instructions)로 설치하고 다음 단계에 합류합니다. 지원 OS·요구 사양은 배포 페이지에서 확인하세요.
Notes: [강사 메모] 인증 메일이 늦으면 스팸함과 이메일 오타를 확인합니다. 관리 PC에서 설치가 막히면 관리자에게 요청하거나 준비된 실습 PC를 이용합니다. 설치가 끝난 수강생은 다음 장에서 화면 위치를 미리 익힙니다.

## Slide 6
PACKET TRACER LAB
설치
05–20분
03. 화면에서 네 곳만 찾기
Logical 작업 공간과 Realtime 모드에서 시작합니다.
방송 네트워크 기초 실습 · 설치부터 장애 복구까지
06 / 33
① File → New / Save As
상단 메뉴
② Logical 작업 공간 장비를 놓고 케이블로 연결하는 곳
③ 장비 선택 Network Devices · End Devices · Connections
④ 실행 모드 Realtime / Simulation
화면 위치를 익히기 위한 안내도입니다. 실제 화면의 색·아이콘·메뉴 배치는 버전에 따라 다를 수 있습니다.
1
상단에서 Logical, 우측 하단에서 Realtime을 선택합니다.
2
장비 위를 클릭하면 설정 창이 열리고, 창의 ×로 닫으면 작업 공간으로 돌아옵니다.
3
배치·연결 도구 사용 후 Esc를 눌러 선택 상태로 돌아오는 습관을 들입니다.
Notes: [강사 메모] 수강생이 Physical 작업 공간이나 Simulation 모드에 들어가 있지 않은지 확인합니다. 포트가 보이지 않으면 장비 위에 마우스를 올려 장비 정보와 링크를 확인하도록 안내합니다.

## Slide 7
PACKET TRACER LAB
설계
20–30분
04. 무엇을 연결할지 먼저 정하기
편집실 2대와 송출실 2대가 서로 통신해야 합니다.
방송 네트워크 기초 실습 · 설치부터 장애 복구까지
07 / 33
편집실 · 192.168.10.0/24
송출실 · 192.168.20.0/24
PC-A 192.168.10.11
PC-B 192.168.10.12
SW-EDIT 2960
R1 1941
SW-PLAY 2960
PC-C 192.168.20.11
PC-D 192.168.20.12
Fa0/1
Fa0/2
Gi0/1 → R1
G0/0
192.168.10.1
G0/1
192.168.20.1
Gi0/1 → R1
Fa0/1
Fa0/2
같은 방은 스위치
편집실 PC-A·PC-B는 SW-EDIT에 연결합니다. 송출실 PC-C·PC-D는 SW-PLAY에 연결합니다.
다른 방은 라우터
두 방은 서로 다른 IP 네트워크를 사용합니다. R1의 두 포트가 각각 한 방에 연결되어 네트워크 사이를 이어 줍니다.
이번 범위는 유선 LAN + 수동 IP + 라우터 기본 연결입니다. 인터넷 연결, DHCP, VLAN, 실제 영상 전송은 추가하지 않습니다.
Notes: [강사 메모] 방송 현장에 연결해 설명하되 실습망은 일반적인 기초 데이터 네트워크입니다. IP 영상 전송의 QoS·멀티캐스트·PTP·이중화까지 다루는 것으로 설명하지 않습니다.

## Slide 8
PACKET TRACER LAB
설계
20–30분
05. 주소는 집 주소처럼 읽기
이번 실습은 모든 장비의 서브넷 마스크가 255.255.255.0입니다.
방송 네트워크 기초 실습 · 설치부터 장애 복구까지
08 / 33
192.168.10.11
앞의 세 숫자 = 같은 동네
이 실습의 /24 조건에서
192.168.10.11과 192.168.10.12는 같은 네트워크입니다.
마지막 숫자 = 장비 번호
같은 네트워크 안에서는 장비마다 달라야 합니다. 같은 주소를 두 PC에 넣지 않습니다.
항목 | 뜻 | PC-A에서 입력할 값
IP 주소 | 내 장비의 주소 | 192.168.10.11
서브넷 마스크 | 내 네트워크의 범위를 구분 | 255.255.255.0 (= /24)
기본 게이트웨이 | 다른 네트워크로 나가는 라우터 주소 | 192.168.10.1
이 /24 네트워크에서 .0은 네트워크 주소, .255는 브로드캐스트 주소이므로 PC에 넣지 않습니다. .1은 이 실습에서 라우터용으로 정한 값입니다.
Notes: [강사 메모] 앞의 세 숫자가 같다는 규칙은 이 교안의 /24에서만 적용됩니다. 모든 서브넷에 일반화하지 않도록 한 번 짚어 줍니다. DNS는 이번 숫자 IP 기반 통신 시험에 필요하지 않습니다.

## Slide 9
PACKET TRACER LAB
설계
20–30분
06. 오늘 사용할 주소표
설정할 때 이 표를 다시 열어 확인하세요.
방송 네트워크 기초 실습 · 설치부터 장애 복구까지
09 / 33
장비 | 포트 | IPv4 주소 | 서브넷 마스크 | 기본 게이트웨이
PC-A | FastEthernet0 | 192.168.10.11 | 255.255.255.0 | 192.168.10.1
PC-B | FastEthernet0 | 192.168.10.12 | 255.255.255.0 | 192.168.10.1
PC-C | FastEthernet0 | 192.168.20.11 | 255.255.255.0 | 192.168.20.1
PC-D | FastEthernet0 | 192.168.20.12 | 255.255.255.0 | 192.168.20.1
R1 | GigabitEthernet0/0 | 192.168.10.1 | 255.255.255.0 | 해당 없음
R1 | GigabitEthernet0/1 | 192.168.20.1 | 255.255.255.0 | 해당 없음
스위치 2대에는 이번 실습에서 IP를 설정하지 않습니다. 기본 상태의 같은 VLAN 안에서 PC의 프레임을 전달할 수 있습니다.
Q. PC-C의 기본 게이트웨이는 무엇일까요?
정답: 192.168.20.1입니다. PC-C가 속한 송출실 네트워크 쪽 R1 포트 주소입니다.
Notes: [강사 메모] 라우터의 두 포트는 서로 다른 서브넷이어야 합니다. R1에 PC용 기본 게이트웨이를 넣으려 하지 않도록 안내합니다. 여기서는 정적 경로·기본 경로 없이 직접 연결된 두 네트워크를 라우팅합니다.

## Slide 10
PACKET TRACER LAB
배치·배선
30–45분
07. PC 네 대를 놓고 이름 바꾸기
화면 왼쪽 두 대는 편집실, 오른쪽 두 대는 송출실입니다.
방송 네트워크 기초 실습 · 설치부터 장애 복구까지
10 / 33
1
하단 End Devices를 누릅니다. 장비 목록에서 PC / PC-PT를 찾습니다.
2
PC 아이콘을 선택한 다음 작업 공간을 클릭해 한 대를 놓습니다. 같은 방법으로 총 4대를 놓습니다.
3
첫 PC 클릭 → Config → Global / Settings → Display Name에서 PC-A로 바꿉니다.
4
같은 방법으로 나머지를 PC-B, PC-C, PC-D로 바꾸고 창을 닫습니다.
5
선택 도구에서 장비를 드래그해 A·B는 왼쪽, C·D는 오른쪽에 배치합니다.
장비 아래 기본 이름을 클릭해 바로 바꿀 수 있는 버전도 있습니다. PC-PT를 선택해야 뒤의 Desktop → IP Configuration 경로를 그대로 따라갈 수 있습니다.
완료 기준: PC-A·PC-B·PC-C·PC-D 네 이름이 보인다.
Notes: [강사 메모] 처음 한 대의 이름 변경을 시연한 뒤 나머지 세 대는 각자 진행하게 합니다. 모델명이 아닌 표시 이름을 바꾸는 과정입니다.

## Slide 11
PACKET TRACER LAB
배치·배선
30–45분
08. 스위치 두 대와 라우터 한 대 놓기
교안과 같은 모델을 선택하면 포트 이름이 일치합니다.
방송 네트워크 기초 실습 · 설치부터 장애 복구까지
11 / 33
종류 | 하단에서 선택하는 경로 | 모델 | 대수 | 표시 이름
스위치 | Network Devices → Switches | 2960 / 2960-24TT | 2대 | SW-EDIT, SW-PLAY
라우터 | Network Devices → Routers | 1941 | 1대 | R1
1
스위치 두 대를 놓고 Config → Display Name에서 이름을 바꿉니다.
2
1941 라우터를 중앙에 놓고 표시 이름을 R1로 바꿉니다.
3
PC-A·B 옆에 SW-EDIT, PC-C·D 옆에 SW-PLAY가 오도록 정리합니다.
1941이 없으면 2911의 GigabitEthernet0/0·0/1을 사용해도 됩니다. 다른 모델의 G0/0/0처럼 포트 이름이 다르면 이 교안의 명령어를 그대로 쓰지 말고 실제 포트 이름으로 바꾸세요.
완료 기준: PC 4 + 스위치 2 + 라우터 1 = 장비 7대.
Notes: [강사 메모] 이 수업에서는 장비 모듈 추가나 전원 조작이 필요하지 않습니다. 무선 공유기나 홈 라우터를 선택하면 CLI와 포트가 달라지므로 1941 또는 2911을 사용합니다.

## Slide 12
PACKET TRACER LAB
배치·배선
30–45분
09. 케이블은 여섯 개만 연결하기
여섯 연결 모두 Copper Straight-Through를 사용합니다.
방송 네트워크 기초 실습 · 설치부터 장애 복구까지
12 / 33
1
하단 Connections(번개 모양) → Copper Straight-Through(실선)을 선택합니다. 자동 선택 번개와 구분하세요.
2
첫 장비 클릭 → 연결할 포트 클릭 → 상대 장비 클릭 → 상대 포트 클릭 순서로 연결합니다.
3
아래 표의 ①부터 ⑥까지 반복합니다. 케이블 하나를 끝내면 다음 케이블 도구를 다시 선택합니다.
순서 | 출발 장비 · 포트 | 도착 장비 · 포트
① | PC-A · FastEthernet0 | SW-EDIT · FastEthernet0/1
② | PC-B · FastEthernet0 | SW-EDIT · FastEthernet0/2
③ | PC-C · FastEthernet0 | SW-PLAY · FastEthernet0/1
④ | PC-D · FastEthernet0 | SW-PLAY · FastEthernet0/2
⑤ | SW-EDIT · GigabitEthernet0/1 | R1 · GigabitEthernet0/0
⑥ | SW-PLAY · GigabitEthernet0/1 | R1 · GigabitEthernet0/1
예: 케이블 선택 → PC-A → FastEthernet0 → SW-EDIT → FastEthernet0/1. RS-232나 Console은 선택하지 않습니다.
Notes: [강사 메모] 자동 케이블은 연결 자체를 쉽게 하지만 포트가 교안과 달라질 수 있습니다. 이번에는 수동 포트를 지정합니다. 잘못 연결한 경우 삭제 도구로 케이블 선만 클릭하고 Esc로 종료한 뒤 다시 연결합니다.

## Slide 13
PACKET TRACER LAB
배치·배선
30–45분
10. 연결 상태 확인하고 첫 저장
라우터 쪽이 아직 빨간색이어도 이 단계에서는 정상일 수 있습니다.
방송 네트워크 기초 실습 · 설치부터 장애 복구까지
13 / 33
PC ↔ 스위치
처음 주황색으로 표시될 수 있습니다. Realtime에서 약 30초 기다린 뒤 초록색으로 바뀌는지 확인합니다.
계속 빨간색이면 케이블 종류·포트·장비 전원을 확인합니다.
스위치 ↔ 라우터
라우터 포트는 아직 활성화하지 않았으므로 빨간색일 수 있습니다. 뒤에서 no shutdown으로 켭니다.
색만으로 판단하지 않고 나중에
up/up도 확인합니다.
1
File → Save As를 선택합니다.
2
문서의 PT_Lab 폴더에 01_wiring.pkt로 저장합니다.
3
저장 형식이 Packet Tracer 네트워크 파일 .pkt인지 확인합니다.
체크포인트 ①: 장비 7대, 케이블 6개, PC 쪽 링크 정상, 01_wiring.pkt 저장.
Notes: [강사 메모] 스위치 포트의 초기 주황색은 포워딩 준비 시간일 수 있습니다. 무조건 케이블을 지웠다 연결하기보다 먼저 기다리게 합니다.

## Slide 14
PACKET TRACER LAB
PC 설정
45–60분
11. PC-A의 IP 주소 넣기
PC 화면의 Desktop 탭에서 설정합니다.
방송 네트워크 기초 실습 · 설치부터 장애 복구까지
14 / 33
1
PC-A 클릭 → Desktop → IP Configuration.
2
IPv4 설정에서 Static을 선택합니다.
3
오른쪽 안내도의 주소·마스크·게이트웨이를 정확히 입력합니다. 자동으로 채워진 마스크도 확인합니다.
4
DNS는 기본값을 유지합니다. 입력을 마친 뒤 창을 닫습니다. 별도의 Save 버튼은 없습니다.
PC-A · 설정 위치 안내도
Physical Config [ Desktop ]
IP Configuration → Static
IPv4 Address
192.168.10.11
Subnet Mask
255.255.255.0
Default Gateway
192.168.10.1
DNS Server
0.0.0.0 (기본값 유지)
기본 게이트웨이에 자기 PC 주소를 넣지 마세요. PC-A는 .11, 게이트웨이는 .1입니다.
Notes: [강사 메모] PC의 실제 운영체제 네트워크 설정이 아니라 Packet Tracer 안의 PC 설정을 바꿉니다. 마침표 네 묶음과 10/20 구간을 천천히 읽어 줍니다.

## Slide 15
PACKET TRACER LAB
PC 설정
45–60분
12. 나머지 세 PC도 설정하기
각 PC의 Desktop → IP Configuration → Static을 엽니다.
방송 네트워크 기초 실습 · 설치부터 장애 복구까지
15 / 33
장비 | IPv4 Address | Subnet Mask | Default Gateway
PC-B | 192.168.10.12 | 255.255.255.0 | 192.168.10.1
PC-C | 192.168.20.11 | 255.255.255.0 | 192.168.20.1
PC-D | 192.168.20.12 | 255.255.255.0 | 192.168.20.1
1
PC-B에는 편집실 주소 192.168.10.12를 입력합니다.
2
PC-C에는 송출실 주소 192.168.20.11, PC-D에는 192.168.20.12를 입력합니다.
3
송출실 두 PC의 게이트웨이는 둘 다 192.168.20.1입니다.
4
PC-A 클릭 → Desktop → Command Prompt를 열고 아래 명령어를 입력합니다.
CLI 명령어
ipconfig
PC-A 출력에서 IPv4 주소 192.168.10.11, 마스크 255.255.255.0, 게이트웨이 192.168.10.1을 확인합니다. 다른 PC도 같은 방법으로 검산합니다.
Notes: [강사 메모] PC-B와 PC-D의 마지막 숫자는 12입니다. 복사해 넣을 때 네 PC에 같은 IP를 넣는 실수가 흔합니다. 서로 화면의 주소를 읽어 주며 확인시키면 효과적입니다.

## Slide 16
PACKET TRACER LAB
PC 설정
45–60분
13. 같은 방부터 ping 보내기
ping은 상대가 응답하는지 확인하는 가장 간단한 시험입니다.
방송 네트워크 기초 실습 · 설치부터 장애 복구까지
16 / 33
PC-A → PC-B
PC-A → Desktop → Command Prompt
CLI 명령어
ping 192.168.10.12
PC-C → PC-D
PC-C → Desktop → Command Prompt
CLI 명령어
ping 192.168.20.12
성공 출력 예시 · 시간과 TTL 값은 환경에 따라 다릅니다
Reply from 192.168.10.12: bytes=32 ...
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss)
처음 한 번은 주소 확인(ARP) 과정 때문에 응답이 늦거나 손실될 수 있습니다. 같은 ping을 한 번 더 실행해 4개 응답·0% 손실인지 확인하세요. 반복해도 실패하면 문제입니다.
체크포인트 ②: A→B와 C→D가 모두 성공한다. 다른 방 통신은 아직 검사하지 않습니다.
Notes: [강사 메모] ping 명령은 PC의 Command Prompt에서 입력합니다. Windows의 실제 명령 프롬프트가 아닙니다. 스위치에 관리 IP를 설정하지 않아도 같은 방 통신이 됨을 확인시킵니다.

## Slide 17
PACKET TRACER LAB
휴식
60–65분
잠깐 쉬어 갑니다
휴식 전에 지금 상태를 한 번 저장하세요.
방송 네트워크 기초 실습 · 설치부터 장애 복구까지
17 / 33
5 분
1
File → Save As → 02_local_ping.pkt로 저장합니다.
2
같은 방 통신이 안 되면 IP·마스크·케이블을 확인하고 강사에게 도움을 요청합니다.
3
돌아오면 라우터 포트 두 개를 설정해 편집실과 송출실을 연결합니다.
지금까지: 장비 배치 → 배선 → PC 주소 → 같은 방 통신 성공
Notes: [강사 메모] 휴식 중 미완료 학습자를 지원합니다. 다음 구간에서 로컬 통신 장애가 섞이지 않도록 A→B, C→D를 우선 복구합니다.

## Slide 18
PACKET TRACER LAB
라우터
65–85분
14. 라우터의 명령 입력 창 열기
CLI는 장비에 글자로 명령을 내리는 화면입니다.
방송 네트워크 기초 실습 · 설치부터 장애 복구까지
18 / 33
1
R1 클릭 → CLI 탭을 선택합니다. 부팅 메시지가 끝날 때까지 기다립니다.
2
초기 설정 질문 Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]가 나오면 no를 입력하고 Enter를 누릅니다.
3
Press RETURN to get started!가 보이면 Enter를 누릅니다.
4
Router> 또는 R1>처럼 끝이 >인 입력 줄이 보이면 준비 완료입니다.
화면 끝 표시 | 현재 위치 | 이 위치로 들어가는 명령
Router> | 사용자 모드 | 첫 진입
Router# | 관리자 모드 | enable
R1(config)# | 전체 설정 모드 | configure terminal
R1(config-if)# | 특정 포트 설정 모드 | interface gigabitEthernet0/0
아래부터는 명령어만 입력합니다. Router>, R1#, R1(config)# 같은 앞부분은 직접 타이핑하지 않습니다.
Notes: [강사 메모] Config의 Display Name과 IOS hostname은 별도입니다. 화면 표시 이름이 R1이어도 CLI에 Router가 보일 수 있으며 곧 hostname 명령으로 맞춥니다.

## Slide 19
PACKET TRACER LAB
라우터
65–85분
15. 편집실 쪽 포트를 설정하기
한 줄 입력 → Enter → 다음 줄. G0/0을 편집실의 출입구로 만듭니다.
방송 네트워크 기초 실습 · 설치부터 장애 복구까지
19 / 33
CLI 명령어
enable
configure terminal
hostname R1
interface gigabitEthernet0/0
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
no shutdown
exit
명령어가 하는 일
명령 | 뜻
enable | 관리자 모드로 이동
configure terminal | 설정 시작
hostname R1 | 라우터 이름 지정
interface … | 설정할 포트 선택
ip address … | 포트의 IP·마스크 설정
no shutdown | 포트 사용 가능 상태로 켜기
exit | 한 단계 밖으로 이동
마지막 줄 이후 화면은 R1(config)#입니다. G0/0은 192.168.10.1, 즉 편집실 PC들의 기본 게이트웨이입니다.
중간에 링크 상태 로그가 끼어들면 Enter를 한 번 눌러 입력 줄을 다시 표시하세요. 처음에는 복사보다 한 줄씩 입력하는 편이 쉽습니다.
Notes: [강사 메모] 복사 버튼은 편의를 위한 기능입니다. 버전에 따라 CLI 붙여넣기는 Ctrl+V 또는 우클릭 Paste를 사용합니다. 블록 전체를 붙였으면 마지막 줄에 Enter가 필요한지 확인합니다.

## Slide 20
PACKET TRACER LAB
라우터
65–85분
16. 송출실 쪽 포트도 설정하기
바로 앞 단계의 R1(config)# 상태에서 이어서 입력합니다.
방송 네트워크 기초 실습 · 설치부터 장애 복구까지
20 / 33
CLI 명령어
interface gigabitEthernet0/1
ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
no shutdown
exit
end
이번에는 두 곳이 달라집니다
•
포트: 0/0 → 0/1
•
주소: 192.168.10.1 → 192.168.20.1
end는 설정 모드를 끝내고 R1#로 돌아오는 명령입니다.
명령어 오류가 나오면: ^가 가리키는 부분의 철자·공백·포트 이름을 확인하세요. end → show ip interface brief로 실제 포트 이름을 볼 수 있습니다.
완료 기준: 두 라우터 연결이 초록색으로 바뀐다. 다음 장에서 상태를 숫자와 문자로 다시 확인합니다.
Notes: [강사 메모] show 명령은 R1#에서 실행하도록 통일합니다. 다른 모델에서 포트 이름을 바꾸었다면 두 포트 모두 같은 규칙으로 바꿔야 합니다.

## Slide 21
PACKET TRACER LAB
라우터
65–85분
17. 두 포트가 up / up인지 확인하기
R1#에서 아래 명령어를 입력합니다.
방송 네트워크 기초 실습 · 설치부터 장애 복구까지
21 / 33
CLI 명령어
show ip interface brief
1941 모델의 핵심 행 예시 · 그 외 열·포트는 생략
Interface IP-Address Status Protocol
GigabitEthernet0/0 192.168.10.1 up up
GigabitEthernet0/1 192.168.20.1 up up
결과 | 뜻 | 다음 행동
up / up | 연결과 포트 동작 정상 | PC의 ping 시험으로 이동
administratively down | 설정으로 꺼진 상태 | configure terminal → 해당 interface → no shutdown → end
down / down | 물리 링크가 올라오지 않음 | 케이블·상대 포트·전원 확인 후 대기
unassigned | IP가 미설정 | 해당 interface에서 ip address 재입력
두 포트 IP와 up / up을 모두 확인합니다. 링크가 초록색이어도 IP 오타는 남아 있을 수 있습니다.
Notes: [강사 메모] 누락된 no shutdown을 가장 먼저 찾습니다. CLI에서 명령을 확인할 때는 입력값과 프롬프트 위치를 함께 봅니다.

## Slide 22
PACKET TRACER LAB
라우터
65–85분
18. 드디어 다른 방으로 ping 보내기
가까운 곳부터 순서대로 확인하면 실패 위치를 좁힐 수 있습니다.
방송 네트워크 기초 실습 · 설치부터 장애 복구까지
22 / 33
PC-A → Desktop → Command Prompt에서 아래 세 줄을 한 줄씩 실행합니다.
CLI 명령어
ping 192.168.10.1
ping 192.168.20.1
ping 192.168.20.11
시험 | 대상 | 확인하는 것
1 | 편집실 R1 포트 | PC-A와 자기 게이트웨이 사이
2 | 송출실 R1 포트 | 라우터의 반대쪽 주소까지
3 | 송출실 PC-C | 다른 방의 PC와 왕복 통신
마지막 ping을 한 번 더 실행해 Received = 4, Lost = 0이면 성공! 이어서 PC-C에서 ping 192.168.10.11도 확인합니다.
File → Save As → 03_routed_ping.pkt로 저장합니다. R1에서는 copy running-config startup-config를 입력하고 목적 파일 이름 질문에 Enter를 눌러 장비 설정도 저장합니다.
Notes: [강사 메모] PC의 게이트웨이는 송신뿐 아니라 응답의 귀환에도 필요합니다. 한쪽 PC만 올바르게 설정해도 된다고 생각하지 않도록 양쪽을 확인합니다. 이 토폴로지는 직접 연결 경로만 필요하므로 ip route를 추가하지 않습니다.

## Slide 23
PACKET TRACER LAB
패킷 관찰
85–100분
19. 통신 경로를 먼저 예상하기
IP가 같은 네트워크인지에 따라 다음 목적지가 달라집니다.
방송 네트워크 기초 실습 · 설치부터 장애 복구까지
23 / 33
같은 방
PC-A
→
SW-EDIT
→
PC-B
다른 방
PC-A
→
SW-EDIT
→
R1
→
SW-PLAY
→
PC-C
같은 네트워크면
PC가 상대 PC의 MAC 주소를 알아내 같은 LAN 안에서 프레임을 보냅니다.
다른 네트워크면
PC가 먼저 기본 게이트웨이로 프레임을 보내고 라우터가 다음 네트워크로 전달합니다.
ICMP: ping 요청·응답에 사용. ARP: 같은 LAN에서 다음 목적지의 IP에 대응하는 MAC 주소를 알아내는 절차.
Q. PC-A가 PC-C에 보낼 때 처음 찾는 MAC 주소는?
정답: PC-C의 MAC이 아니라 자기 게이트웨이 192.168.10.1의 MAC입니다. 다른 네트워크까지 ARP 방송을 그대로 보내지는 않습니다.
Notes: [강사 메모] ARP 브로드캐스트 때문에 그림에 다른 PC로도 봉투가 보일 수 있습니다. 실제 ICMP 요청의 경로와 구분하여 관찰합니다.

## Slide 24
PACKET TRACER LAB
패킷 관찰
85–100분
20. 봉투가 이동하는 모습 보기
Simulation에서 한 번에 한 사건씩 진행합니다.
방송 네트워크 기초 실습 · 설치부터 장애 복구까지
24 / 33
1
PC 설정 창을 닫고 우측 하단 Simulation을 누릅니다.
2
Simulation 패널의 Edit Filters를 엽니다. 전체 선택을 해제한 뒤 ARP와 ICMP만 선택합니다. 항목이 IPv4 탭에 있을 수 있습니다.
3
도구 모음의 닫힌 봉투 Add Simple PDU를 클릭합니다.
4
PC-A를 먼저 클릭 → PC-C를 나중에 클릭합니다.
5
Capture / Forward를 반복 클릭하며 ICMP 요청이 R1을 지나 PC-C로 가고 응답이 돌아오는지 봅니다.
6
PDU 목록에서 성공 여부를 확인합니다. 첫 시도가 실패하면 완료까지 진행한 후 새 Simple PDU로 한 번 더 시도합니다.
완료 기준: PC-A → SW-EDIT → R1 → SW-PLAY → PC-C 경로와 돌아오는 응답을 관찰한다.
ARP가 보이지 않아도 오류가 아닙니다. 앞선 ping으로 주소가 이미 학습되어 있을 수 있습니다. Reset Simulation만으로 ARP 캐시가 지워지지는 않습니다.
Notes: [강사 메모] 화면 위치는 버전마다 다를 수 있어 도구 이름·툴팁을 우선 확인합니다. 관찰 중에는 Realtime의 경과시간과 달리 진행 버튼을 눌러야 패킷이 움직입니다. 필터는 관찰할 이벤트를 가리는 기능입니다.

## Slide 25
PACKET TRACER LAB
패킷 관찰
85–100분
21. 무엇을 확인했나요?
관찰한 뒤 세 문장으로 설명해 봅니다.
방송 네트워크 기초 실습 · 설치부터 장애 복구까지
25 / 33
Q. ① A→C의 ICMP 패킷은 어떤 장비를 통과했나요?
정답: SW-EDIT → R1 → SW-PLAY를 통과했습니다. 두 IP 네트워크를 잇는 장비는 R1입니다.
Q. ② A→B의 통신에는 R1이 꼭 필요한가요?
정답: 이번 기본 설정에서는 필요하지 않습니다. 같은 /24 네트워크의 두 PC는 스위치를 통해 직접 통신할 수 있습니다.
Q. ③ 필터에서 ICMP만 남기면 ARP 기능이 꺼지나요?
정답: 아니요. 표시할 이벤트만 달라집니다. 네트워크 기능을 비활성화하는 설정이 아닙니다.
1
관찰이 끝나면 Realtime을 눌러 돌아옵니다.
2
이후 ping이 멈춘 것처럼 보이면 먼저 Realtime인지 확인합니다.
선택 관찰: 이벤트 목록의 색 사각형 또는 봉투를 눌러 PDU Information → OSI Model / PDU Details를 볼 수 있습니다. 시간 여유가 있을 때만 살펴보세요.
Notes: [강사 메모] 15분 관찰 구간의 마지막 3분은 수강생 설명에 사용합니다. 모든 계층의 헤더를 해설하기보다 “어느 경로로 갔는가”에 집중합니다.

## Slide 26
PACKET TRACER LAB
장애 복구
100–112분
22. 게이트웨이 하나를 틀리게 넣어 보기
통신이 되던 파일에서 한 가지 값만 바꿉니다.
방송 네트워크 기초 실습 · 설치부터 장애 복구까지
26 / 33
1
먼저 03_routed_ping.pkt가 저장되었는지 확인합니다.
2
PC-A → Desktop → IP Configuration을 엽니다.
3
Default Gateway만 192.168.10.254로 바꿉니다. IP와 마스크는 그대로 둡니다.
4
PC-A의 Command Prompt에서 아래 두 명령어를 각각 실행합니다. 두 번째는 재시도해도 실패하는지 확인합니다.
CLI 명령어
ping 192.168.10.12
ping 192.168.20.11
대상 | 예상 결과 | 생각할 점
PC-B · 같은 방 | 성공 | 같은 네트워크 안의 통신
PC-C · 다른 방 | 실패 | 다른 네트워크로 나갈 경로
실패 문구는 Request timed out 또는 Destination host unreachable 등으로 달라질 수 있습니다. 핵심은 다른 방 ping에 정상 응답이 없다는 점입니다.
Notes: [강사 메모] 192.168.10.254 주소를 쓰는 장비가 없는 이 실습 구성에서의 결과입니다. PC-A IP·케이블까지 함께 바꾸지 않도록 통제합니다.

## Slide 27
PACKET TRACER LAB
장애 복구
100–112분
23. 원인을 설명하고 원래대로 복구하기
“같은 방은 되고, 다른 방은 안 된다”가 단서입니다.
방송 네트워크 기초 실습 · 설치부터 장애 복구까지
27 / 33
1
PC-A의 Default Gateway를 192.168.10.1로 되돌립니다.
2
Command Prompt에서 ipconfig로 복구한 주소를 확인합니다.
3
ping 192.168.20.11을 실행합니다. 필요하면 한 번 더 실행해 4개 응답을 확인합니다.
4
File → Save As → 04_recovered.pkt로 저장합니다.
Q. 케이블을 다시 연결하지 않고 고쳐진 이유는?
정답: 케이블과 같은 LAN 통신은 정상이었습니다. 다른 네트워크로 보내는 기본 게이트웨이 주소가 잘못되어 있었고 이를 올바른 R1 주소로 수정했기 때문입니다.
내 말로 기록하기 • 증상: 같은 방은 ________, 다른 방은 ________. (예: 성공 / 실패) • 원인: PC-A의 ____________________ 주소 오류. (예: 기본 게이트웨이) • 조치: ________________ → ________________ 로 수정. (예: 192.168.10.254 → 192.168.10.1) • 검증: PC-A → PC-C ping, 수신 ______ / 손실 ______. (예: 4 / 0)
Notes: [강사 메모] 정답은 성공/실패, 기본 게이트웨이, 192.168.10.254→192.168.10.1, 4/0입니다. 장애 원인과 근거를 짝에게 한 문장으로 설명하게 합니다.

## Slide 28
PACKET TRACER LAB
최종 점검
112–120분
24. 여섯 번의 통신 시험으로 마무리
모두 Realtime에서 실행합니다. 첫 실패 뒤 재시험 결과로 판정합니다.
방송 네트워크 기초 실습 · 설치부터 장애 복구까지
28 / 33
완료 | 어느 PC에서 | 입력 명령 | 정상 결과
□ | PC-A | ping 192.168.10.12 | 4개 응답 / 0% 손실
□ | PC-C | ping 192.168.20.12 | 4개 응답 / 0% 손실
□ | PC-A | ping 192.168.10.1 | 4개 응답 / 0% 손실
□ | PC-C | ping 192.168.20.1 | 4개 응답 / 0% 손실
□ | PC-A | ping 192.168.20.11 | 4개 응답 / 0% 손실
□ | PC-D | ping 192.168.10.12 | 4개 응답 / 0% 손실
통과 기준: 위 6개 성공 + R1 두 포트 up/up + PC-A 게이트웨이 192.168.10.1 복구.
제출 증빙은 다음 장의 .pkt와 화면 캡처로 남깁니다.
Notes: [강사 메모] A→C 시험 하나만으로 모든 PC를 검증했다고 판단하지 않습니다. 마지막 D→B 시험으로 PC-B와 PC-D의 다른 네트워크 통신도 확인합니다.

## Slide 29
PACKET TRACER LAB
최종 점검
112–120분
25. 저장하고 완성본 제출하기
장비 설정 저장과 실습 파일 저장을 둘 다 합니다.
방송 네트워크 기초 실습 · 설치부터 장애 복구까지
29 / 33
1
R1 → CLI에서 R1#인지 확인합니다. 설정 모드라면 end, R1>라면 enable로 이동합니다.
2
아래 명령어를 입력한 뒤 Destination filename [startup-config]? 질문에 Enter를 누릅니다.
3
Packet Tracer 메뉴 File → Save As에서 PT_Lab_이름_final.pkt로 저장합니다.
4
File → Open으로 방금 저장한 파일을 다시 열고 PC-A → PC-C ping을 한 번 더 확인합니다.
5
완성 .pkt 파일과 전체 토폴로지·다른 방 ping 성공·R1 포트 상태 화면을 강사가 지정한 위치에 제출합니다.
CLI 명령어
copy running-config startup-config
완성! 여러분은 설계 → 연결 → 주소 설정 → 라우팅 → 검증 → 장애 복구까지 수행했습니다.
화면 캡처는 Windows의 Win+Shift+S로 필요한 영역을 선택해 별도 이미지로 저장하면 됩니다. Packet Tracer의 .pkt 저장을 대신하지는 않습니다.
Notes: [강사 메모] 필수 제출은 최종 .pkt입니다. 시간 여유가 없으면 캡처는 과제 제출로 넘깁니다. 열어 둔 파일 이름과 저장 위치를 실제 탐색기로 확인하게 합니다.

## Slide 30
PACKET TRACER LAB
참고
수업 중 필요할 때
막혔을 때 보는 빠른 해결표
위에서부터 한 항목씩 확인하고 다시 ping을 실행합니다.
방송 네트워크 기초 실습 · 설치부터 장애 복구까지
30 / 33
증상 | 먼저 확인 | 해결
다운로드·로그인 반복 | 계정 인증과 인터넷 | 인증 메일·로그인 상태 확인 후 Resource Hub 재접속
PC↔스위치가 빨강 | 포트와 케이블 | PC FastEthernet0 ↔ 스위치 Ethernet 포트, Straight-Through 확인
스위치 쪽 주황 | 연결 직후인지 | Realtime에서 약 30초 대기
라우터 쪽 빨강 | show ip interface brief | administratively down이면 해당 포트에서 no shutdown
같은 방 ping 실패 | PC IP·마스크·중복 | 주소표와 대조, .11/.12 중복 여부 확인
같은 방만 성공 | 양쪽 PC의 게이트웨이 | 각 방의 R1 주소인 10.1 / 20.1 확인
게이트웨이 성공·원격 PC 실패 | 상대 PC 설정·배선 | 상대 IP·마스크·게이트웨이와 SW-PLAY 배선 확인
CLI에 Invalid input | 입력 모드·포트 이름 | 프롬프트·철자 확인, 실제 포트 이름으로 수정
봉투가 움직이지 않음 | Simulation 진행 버튼 | Capture / Forward 클릭, 일반 시험은 Realtime
첫 ping만 손실 | ARP 학습·링크 준비 | 같은 ping 재실행, 반복 실패면 다른 항목 점검
Notes: [강사 메모] 무작정 장비를 지우기보다 “어디까지 성공하는가”를 보며 범위를 좁힙니다. .pkt 복구가 필요하면 가장 최근에 정상 저장한 체크포인트를 열 수 있습니다.